## Slide 1: CURS 1

## Slide 2: Conceptul de măsurare
Măsurare = metodă de cunoaștere cantitativă a unor proprietăți caracteristice obiectelor și fenomenelor care definesc care definesc mărimile fizice.
Măsurarea unei mărimi = comparație directă sau indirectă a acesteia cu o altă mărime de aceiași natură fizică, numită prin convenție unitate de măsură

## Slide 3: Conceptul de măsurare
M = denumirea de măsurand pentru mărimea studiată
m = unitatea de măsură de aceeași unitate fizică
reprezintă valoarea mărimii măsurate
  Conținutul cantitativ al proprietății corespunzând noțiunii de mărime fizică definește valoarea mărimii respective
  Valoarea este adimensională și variază invers proporțional cu unitatea de măsură adoptată

## Slide 4: Conceptul de măsurare
Măsurare = experiment în urma căruia se obțin informații cantitative referitoare la un măsurand
Obiect
Instalație
Măsurand
Mărime
măsurată
Mijloc de
măsurare
Parametri
(mărimi)
de reglat
Mărime de
execuție
Operator
Buclă de
automatizare

## Slide 5: Conceptul de măsurare
Mărimea fizică supusă măsurării = caracteristică a unui fenomen, corp sau substanțe, posibil de a fi diferențiat calitativ și determinat cantitativ
Mijlocul de măsurare = sistemul tehnic care asigură conversia măsurandului într-o mărime comparabilă cu operatorul sau cu alta compatibilă cu un echipament complex

## Slide 6: Conceptul de măsurare
Un proces de măsurare include în mod obligatoriu măsurandul, mijlocul de măsurare și metoda de măsurare
X1
X2
.
.
Xi
.
.
Xn
Măsurand
Mediul fizic
Mijloc de măsurare
Operator
Xi
Xe
Principiul operației de măsurare
Xi – mărimi de intrare
Xe – mărime de ieșire

## Slide 7: Conceptul de măsurare
Structura procesului de măsurare presupune existența urm. componente:
Măsurandul sau mărimea de măsurat;
Mijlocul de măsurare sau suportul tehnic al operației de măsurare;
Metoda de măsurare
  Operațiile efectuate conform unei metode reprezintă procedura de măsurare, reglementată prin documente;
Măsura sau etalonul
Transductorul
Senzorul

## Slide 8: Conceptul de măsurare
Structura procesului de măsurare presupune existența urm. componente:
Instrumentul de măsurat sau aparatul de măsură bazat pe principiul fizic
Instalația de măsurare, care reunește unitar aparate de măsură, etaloane și dispozitive auxiliare într-o metodă comună pentru măsurarea uneia sau a mai multor mărimi fizice
Sisteme de măsurare = echipamente complexe pentru măsurare organizate într-o arhitectura ce înglobează un calculator personal, microcontroller sau microprocesor
Lanț de măsurare = reuniune de elemente ale unui proces metrologic complex, respectiv ale unui mijloc de măsurare ce asigură o circulație a informației metrologice cu posibilități multiple de exploatare.

## Slide 9: Principiul unui sistem (lanț) de măsurare cu achiziție de informație analogică
MULTIPLEXOR
Mărime fizică
Traductor
.
.
.
.
.
A
Alte intrări
analogice
Circuit de eșantionare-memorare
Bloc circuit de comandă
Buffer
Convertor
analog - numeric
Ieșire numerică

## Slide 10: Principiul unui sistem (lanț) de măsurare utilizând conversia informației
Mărime fizică
Traductor
senzor
Convertor analog-numeric (CAN)
Procesarea informației de măsurare
Aplicații numerice
Conversie numerică analogică (CAN)
Aplicații analogice
Exemple: relee, afișaj, sisteme pas cu pas, etc.

## Slide 11: Metode de măsurare
Metodele de măsurare se mai pot clasifica după
precizie:
  Laborator
  Industriale
Modul de obținere a rezultatului:
  Directe
    Comp. simultaneității
    Comp succesivă
  Indirecte
    Explicite
    Implicite

## Slide 12: Metoda de laborator
Obiectul
măsurării
Etalon
Aparat
de comparație
Indicator de nul sau diferență
Operator
X
X0
X – X0

## Slide 13: Etapa 1 – Calibrare (metoda industrială)
Etalon
Aparat
de măsurat
Operator
X0
Y0

## Slide 14: Etapa 2 – Măsurare (Metoda industrială)
Obiectul
măsurării
Aparat
de măsurat
Operator
X
Y

## Slide 15: Metoda de măsurare
După modul de obținere a rezultatului, metodele de măsurare pot fi directe sau indirecte
Metodele directe pot fi dedicate unui singur măsurand
Metodele indirecte presupun măsurători intermediare și utilizarea unei relații de calcul
  Notând cu X mărimea necunoscută (de măsurat) și cu X1; Xs; X3; … Xn mărimile direct măsurabile, se definește ecuația:
  X=f(X1; Xs; X3; … Xn) pe baza unei relații funcționale cunoscute explicite sau implicite

## Slide 16: Metoda de măsurare
Un exemplu de măsurare pe baza unei relații explicite o constituie măsurarea rezistenței cu ajutorul unui ampermetru și voltmetru
Un exemplu de metodă indirectă implicită se referă la determinarea coeficienților ⍺, β și ɣ care permit definirea variației rezistenței unui conductor în funcție de temperatură, în conformitate cu relația clasică:
R(θ)=R(θ)[1+⍺(θ- θ0)+β(θ- θ0)2+ɣ(θ- θ0)3]
Această metodă presupune măsurarea valorii rezistenței la trei temperaturi diferite, fapt ce conduce la un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute .

## Slide 17: Metoda de măsurare
Metodele de măsurare prin comparație
presupun reglajul (manual sau automat) al mărimii de comparație până la egalarea măsurandului.
rezultatul se exprimă în funcție de mărimea de comparație.
Metodele de măsurare diferențiale
X = mărimea de măsurat
Y = mărimea de comparație
Se determină diferența Δ=X-Y, iar apoi cunoscând Δ, rezultă X= Δ+Y

## Slide 18: Metoda de măsurare
Metode de măsurare pe baza fenomenului de rezonanță
Valoarea măsurandului se obține din condiția de rezonanță a unui circuit oscilant
Dacă ne referim la criteriul de variație a măsurandului în timp, se definesc metode de măsurare:
Statice
Dinamice
Statistice

## Slide 19: Modelarea matematică a operației de măsurare
Relația X=f(X1; Xs; X3; … Xn) = ecuația fundamentală a măsurării
Valoarea unui măsurand este unică
Să presupunem că un măsurand M=X poate lua în evoluția unui experiment valorile: X={x1; x2;… xn}
Generalizând, măsurândul X definește o mulțime K având elementele ni∈K, conform relației X={x1; x2;… xn}.
  în aceste condiții se apelează la o mulțime de numere reale de forma V∈R, iar printr-o metodă de măsurare se precizează funcția de scalare (notată cu ”f”) pentru care unui element Xi∈K îi corespunde un element ni∈V
  Funcția f se definește pe K luând valori in V
  f : K → V

## Slide 20: Figură explicativă privind modelul matematic al procesului de măsurare
X1
X2
.
.
.
Xk
.
.
.
Xi
.
.
.
Xn
.
.
X3
n1
n2
n3
.
.
ni
.
.
.
nk
.
.
.
.
.
.
nn
f:k → V
X1
X2
.
.
Xk
.
.
.
Xi
.
.
.
Xn
.
.
X3
Model
teoretic
Model
real
n1
n2
n3
.
.
.
.
.
ni-1
ni
ni+1
.
.
.
.
nn
f:K → V
V – mulțimea valorilor reale
K - mulțimea de definiție a
Măsurandului
F – funcția de măsurare f:K → V

## Slide 21: Noțiuni privind mărimile măsurabile
Există o mare diversitate de mărimi măsurabile, din domenii de activitate extrem de variate
Principii de clasificare:
Modul de obținere a energiei de măsurare
  Mărimi active
  Mărimi pasive
Legile electromagnetismului
  Mărimi de grad 1
  Mărimi de grad 2
  Mărimi de grad 0
Variația în timp
  Mărimi constante
  Mărimi variabile
    Staționare
    Nestaționare (tranzitorii)

## Slide 22: Noțiuni privind mărimile măsurabile
Mărimile active permit asigurarea directă a energiei de măsurare exemplificând acest lucru prin măsuranzi activi ca tensiunea, temperatura, etc.
Măsuranzii pasivi presupun surse auxiliare de energie pentru asigurarea procesului de măsurare
  exemple: rezistența (R), inductanța (L), capacitatea (C)

## Slide 23: Noțiuni privind mărimile măsurabile
Prin convenție mărimile ce se regăsesc în legile electromagnetismului ca termeni de gradul 1 (exemplu E, D, H, I, U, ψ, 𝚽, etc) sunt considerate ca mărimi de gradul 1 sau mărimi de tip intensitate.
Mărimile de gradul 0 reprezintă cele definite printr-un raport între mărimile de gradul 1 sau 2.
Mărimile ce se definesc ca produse sau sume a două mărimi de gradul 1 se numesc mărimi de gradul 2 say mărimi de tip putere/energie
  Exemplu

## Slide 24: Tipul de mărimi ale electromagnetismului
Mărimi de gradul 1 (de tip intensitate)
  Intensitatea curentului electric (I)
  Tensiunea electrică (U)
  Sarcina electrică (Q)
  Flux magnetic (𝚽)
  Intensitatea câmpului electric (E)
  Inducția magnetică (B)
Obs: au polaritate, adică pot fi pozitive sau negative

## Slide 25: Tipul de mărimi ale electromagnetismului
Mărimi de gradul 2 (mărimi de tip putere sau energie)
Puterea activă (P)
Puterea reactivă (Q)
Puterea aparentă (S)
Energia activă (W)
Energia reactivă (Wreactiv sau Wr)

## Slide 26: Tipul de mărimi ale electromagnetismului
Mărimi de gradul 0 (mărimi parametrice) – majoritatea sunt pozitive
  Rezistență (R)
  Reactanță (X)
  Admitanță (Y)
  Susceptanță (B)
  Conductanță (G)
  Inductanță (L)
  Capacitate (C)
  Factor de calitate (Qb,c)
  Factori de pierderi în dielectric (tg 𝜹)
  Permitivitate relativă (ϵr)
  Permeabilitate relativă (µr)

## Slide 27: Observații
Mărimile staționare sunt caracteristice pentru regimul permanent, context în care sunt măsurabile valorile instantanee precum și valoarea medie, efectivă și de vârf, definite prin relațiile:
Mărimile variabile staționare pot evolua periodic sau neperiodic. Mărimile periodice pot fi sinusoidale sau nesinusoidale (cu particularități specifice de măsurare)
b) Mărimile nestaționare sunt caracteristice pentru regimurile tranzitorii.

## Slide 28: Sistemul internațional (S.I) pentru unități de măsură (1960)
Unități fundamentale
Mărime fizică | Unitate de măsură | Simbol
Lungime | metru | m
Masă | kilogram | kg
Timp | secundă | s
Intensitatea curentului electric | amper | A
Temperatura termodinamică | Kelvin | K
Cantitatea de substanță | mol | mol
Intensitatea luminoasă | candelă | cd

## Slide 29: Sistemul internațional (S.I) pentru unități de măsură (1960)
Unități suplimentare
Mărime fizică | Unitate de măsură | Simbol
Unghiul plan | radian | Rad
Unghiul solid | steradian | Sr

## Slide 30: Sistemul internațional (S.I) pentru unități de măsură (1960)
Unități derivate
Mărime fizică | Unitate de măsură | Simbol | 
Frecvență | hertz | Hz | Heinrich Hertz (1857-1894)
Forță | newton | N | Issac Newton (1642-1727)
Presiune | pascal | Pa | Blaise Pascal (1623-1662)
Energie | joule | J | James Joule (1818-1889)
Putere | watt | W | James Watt (1736-1819)
Sarcină electrică | coulomb | C | Charles de Coulomb (1736-1806)
Potențial electric, tensiunea electrică | volt | V | Alessandro Volta (1745-1827)
Capacitate electrică | farad | F | Michael Faraday (1791-1867)
Rezistență electrică | ohm | Ω | Georg Simon Ohm (1789-1854)
Flux magnetic | weber | Wb | Wilhelm Weber (1816-1892)
Inducție magnetică | tesla | T | Nicola Tesla (1857-1943)
Inductanță | henry | H | Joseph Henry (1797-1878)
Temperatura (scară Celsius) | celsius | °C | Andres Celsius (1701-1744)

## Slide 31: Sistem zecimal de multipli
Prefix | Simbol | Factor
deca | da | 101
hecto | h | 102
kilo | k | 103
mega | M | 106
giga | G | 109
tera | T | 1012
peta | P | 1015
exa | E | 1018
zetta | Z | 1021
yotta | Y | 1024

## Slide 32: Sistem zecimal de submultipli
Prefix | Simbol | Factor
deci | d | 10-1
centi | c | 10-2
mili | m | 10-3
micro | μ | 10-6
nano | n | 10-9
pico | p | 10-12
femto | f | 10-15
atto | a | 10-18
zepto | z | 10-21
yocto | y | 10-24

## Slide 33: Măsuri etalon (etalonare) și de lucru
Pentru realizarea operațiilor de măsurare nu este suficient să definim unitățile de măsură
Unitățile de măsură trebui să fie realizate sub formă materială, ca obiecte concrete cu proprietatea de a reproduce invariabil și exact unitatea de măsură sau multiplul (respectiv un submultiplu al ei).
Acestea se numesc etaloane = măsuri etalon și de lucru
După funcția pe care o au, etaloanele pot fi:
  Etaloane de definiție
  Etaloane de conservare
  Etaloane de transfer

## Slide 34: Măsuri etalon (etaloane) și de lucru
Generarea principalelor unități de măsură, în conformitate cu definiția lor, este asigurată prin etaloanele de definiție.
  Presupun experimente extrem de complexe și scumpe (număr redus de laboratoare în lume)
Etaloanele de conservare asigură menținerea unităților de măsură, în condițiile reglementate, în toate laboratoarele metrologice.
Etaloanele de transfer asigură etalonarea tuturor mijloacelor de măsurat

## Slide 35: Măsuri etalon (etaloane) și de lucru
Pe baza caracteristicilor metrologice, etaloanele asociate cu aceeași mărime fizică pot fi clasificate în etaloane
  Primare – cele mai ridicate calități metrologice
  Secundare – au valori atribuite prin comparație directă sau indirectă cu etalonul primar
  De lucru – au valori atribuite prin comparație (directă sau indirectă) cu etalonul secundar, fiind utilizate curent la verificarea mijloacelor de măsurat de lucru

## Slide 36: Măsuri etalon (etaloane) și de lucru
Mărimile electrice pentru care se realizează etaloane sunt:
  Tensiunea electrică
  Rezistența electrică
  Inductivitatea
  Capacitatea
  Frecvența
Natura fizică a unor mărimi electrice din domeniul electric fac ca unitățile lor de măsură să nu poată fi realizate sub forma etaloanelor.
  Reproducerea lor face apel la metode indirecte
Unitățile de frecvență și timp nu pot fi materializate (este necesară generarea lor permanentă)
  Datorită legăturii strânse, prin natura lor, frecvența și timpul sunt caracterizate de etaloane comune de tip frecvență-timp

## Slide 37: Organigrama transmiterii unităților de măsură
Etalon primar
Etalon secundar de ordinul I
Etalon secundar de ordinul II
Etalon de lucru de ordinul I
Mijloace de măsurare de lucru (operaționale)
Mijloace de măsurare de lucru
Mijloace de măsurare de lucru
Etalon de lucru de ordinul I

## Slide 38: Măsuri etalon (etaloane) și de lucru
Etalonul primar este caracterizat de o valoare atribuită fără raportare la alte etaloane referitoare la o anumită mărime
Etaloanele secundare au o valoare atribuită prin compararea cu etalonul primar al mărimii în cauză
Etaloanele secundare de ordinul al doilea (etaloane de referință) se găsesc în laboratoare metrologice și caracterizează anumite măsurări de precizie efectuate în aceste laboratoare
  Sunt folosite și pentru definirea etaloanelor de lucru care se utilizează pentru etalonările curente ale aparatelor de măsură.
Pentru ca un proces de etalonare sau verificare sa fie de calitate, este necesar ca precizia etalonului de pe o treaptă să fie de 3-10x mai mare decât precizia etalonului de pe treapta următoare

## Slide 39: Etaloane de frecvență-timp
Există următoarele etaloane primare de tip ”frecvență-timp”, independente de timpul astronomic
  Etaloane atomice cu vapori de cesiu, având o precizie de 10-12
  Etaloane atomice cu hidrogen, având o precizie de 10-14
  Etaloane secundare
    Etaloane cu oscilatoare de cuarț, cu o precizie de 5.10-11
    Etaloane atomice cu vapori de rubidiu, cu o precizie de 2.10-11
Precizia de 10-14 este echivalentă cu o eroare de secundă la aproximativ 3.000.000 de ani!

## Slide 40: Etaloane de tensiune electrică
Practica metrologică a consacrat 3 tipuri de etaloane pentru tensiunea electrică:
Elementul normal (Weston)
Etalonul Zener
Etalonul Josephson (etalon de conservare de mare stabilitate)

## Slide 41: Elementul normal
Element galvanic care asigură o tensiune electromotoare cunoscută cu precizie și stabilă în timp
  Valoare = 1,01865 (V) la o temperatură de 20 °C
  Această tensiune electromotoare are o variație cunoscută cu temperatura, fiind în medie de -40 μV/ °C, dar nu variază cu mai mult de ± 50 μV pe parcursul a 3-5 ani.
Se utilizează ca etalon primar de tensiune electrică, sub forma unui grup de elemente normale plasate într-o incintă termostatată, pentru care se determină media valorii tensiunilor electromotoare individuale.

## Slide 42: Etalonul Zener
Se bazează pe proprietatea diodelor Zener de a avea o tensiune aproape constantă la borne (în regim de conducție inversă) în situația în care curentul poate varia în limite largi.
+
Ui
Iz
Dz
R
+
-
-
Rs
U
I
Tensiunea de ieșire (U) se menține constantă la variația tensiunii de intrare (Ui) sau a curentului (I) debitat de sursă.

## Slide 43: Etalonul Zener
Dacă tensiunea Ui crește, tensiunea la bornele diodei Zenter nemodificându-se, crește căderea de tensiune R, datorită curentului (I+Iz).
Tensiunea la bornele sarcinii fiind constantă, curentul (I) nu se modifică, variind doar curentul (Iz) prin dioda Zener
Fenomenul este similar cand Ui scade sau se modifică rezistența de sarcină (R2)
+
Ui
Iz
Dz
R
+
-
-
Rs
U
I
Observații
Tensiunea U este egală cu tensiunea de străpungere a diodei Zener
Ameliorarea preciziei se face prin conectarea mai multor etaje stabilizatoare
Precizia acestei surse poate fi de 10-5
Se pot obține tensiuni reglabile în trepte mici
Sursa poate debita curenți mult mai mari față de elementul normal (Weston)

## Slide 44: Etalonul Josephson
Se bazează pe efectul cu același nume
Constă în aplicarea unei tensiuni continue (U) între două armături supraconductoare separate printr-un material dielectric imperfect, fapt ce va conduce la apariția unui curent între armături care va oscila cu frecvența
Dacă se detectează acest curent prin iradierea joncțiunii cu o radiație de frecvență ”f” și urmărind treptele de tensiune din caracteristica volt-amper a joncțiunii se constată că tensiunea corespunzătoare treptei ”n” este dată de:
,unde

## Slide 45: Caracteristica joncțiunii Josephson
Observații
Precizia etaloanelor Josephson este de 5.10-8 și se folosesc ca etaloane de transfer pentru tensiunea electrică
Dacă considerăm gama de frecvență f = 8.....12 GHz și n=100...200, tensiunea va fi Un=2.....5mV
I
Un
U

## Slide 46: Etaloane de rezistență electrică
Sunt rezistoare de construcție specială realizate din material cu rezistivitate mare, coeficient de temperatura mic și tensiune termoelectromotoare foarte redusă la contactul cu cuprul.
Rezistoarele etalon au valoarea rezistenței cunoscută foarte precis și stabilă în timp, iar influența temperaturii, umidității, etc. este nesemnificativă
Rezistoarele etalon au valori de 10n unde ”n” poate lua valori întregi în intervalul (-4…….+9)
Rezistoarele cu valori mai mici de 10 Ω sunt cvatripolare, având două borne de curent (A, B) și două borne de tensiune (a,b)

## Slide 47: Etaloane de rezistență electrică
Re
A
a
b
B
Uab=Re*I
Rezistor etalon cvadripolar

## Slide 48: Etaloane de rezistență electrică
R
Rezistor etalon tripolar
1
2
0
Cu rezistențe de peste 10 M Ω
= rezistor bipolar este introdus într-un ecran prevăzut cu o bornă
Variații cu temperatura:
R0=R20[1+⍺(θ-20)+β(θ-20)2+ɣ(θ-20)3]
R0 = rezistența la temperatura 0
R20 = rezistența la temperatura de 20 °C
⍺, β, ɣ - coeficienții de temperatura

## Slide 49: Etaloane de rezistență electrică
Ca etalon primar de rezistență electrică se folosește un grup de rezistoare etalon de 1 Ω, termostatat într-o baie de ulei la 20 °C
Precizia etalonului ajunge la 10-7
Etalonul primar are o valoare atribuită fără raportare la alte etaloane referitoare la aceeași mărime.
Rezistorul se comportă în curent alternativ ca o impedanță

## Slide 50: Schemele echivalente ale rezistenței în curent alternativ
R’
R
C
L
C’
C’
C
În curent alternativ apare în serie cu rezistența proprie R, inductivitatea L datorată câmpului magnetic al curentului ce parcurge rezistența.
C = capacitatea dintre spirele bobinei ce formează rezistența;
C’ =capacitatea parazită față de masă,
R’ = o rezistență datorată dielectricului care intră în izolația rezistenței R

## Slide 51: Etaloane de rezistență electrică
Pentru valori de peste 10.000 Ω și frecvență sub 50kHz, rezistența admite schema echivalentă simplificată
În condițiile schemei simplificate, unghiul de defazaj introdus în impedanță este: 𝜹 ⇔ tg 𝜹 =ω[]=ω𝜏
Unde: 𝜏
În practică se consideră satisfacatoare expresia 𝜏 =
Cu cât constanta de timp a rezistorului este mai mică, cu atât calitatea rezistorului este mai bună în ceea ce privește comportarea în curent alternativ.
Constanta de timp se poate reduce prin procedee speciale de bobinare care permit reducerea inductivității proprii L și a capacității parazite C.

## Slide 52: Etaloane de capacitate
Condensatoare de construcție specială cu capacitate cunoscută precis și stabile în timp.
Au pierderi în dielectric neglijabile, iar rezistența izolației de valoare ridicată.
Nu au dependență semnificativă a capacității față de temperaturi, frecvență sau forma curentului

## Slide 53: Transmiterea unităților de măsură
Se realizează prin etalonare și verificare metrologică, operații cu caracter periodic
Etalonare = operația tehnică prin care se determină corelația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare și valorile corespunzătoare indicate de un etalon, pentru aceeași mărime fizică
Verificare metrologică = totalitatea operațiilor reglementate de standard sau norme metrologice aplicate unui mijloc de măsură pentru a se constata funcționarea acestuia în limitele normelor sau a parametrilor metrologici nominali

## Slide 54: Transmiterea unităților de măsură
Operația de transmitere a unităților de măsură trebuie să se conformeze principiilor de transabilitate.
Aceste principii definesc proprietatea rezultatului unei măsurători (sau a valorii unui etalon) de a fi raportat la o referință.